## Slide 1: Исследование чувствительности низкоэнергетических траекторий перелёта к Луне
Глазунова Ирина Алексеевна
Трофимов Сергей Павлович
Целоусова Анастасия Александровна
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00256 «Динамика и навигация космических аппаратов в сложных гравитационных полях»)
МФТИ
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

## Slide 2: SALT-траектории
Grail(2011)
По сравнению с высокоэнергетическими перелётами:
снижение расхода топлива на 10–15%
увеличение времени перелёта до 3-5 месяцев
высокая чувствительность
Sun-Assisted Lunar Transfer (SALT) - тип низкоэнергетического перелёта к Луне, использующий гравитацию Солнца.

## Slide 3: Структура SALT-траектории
Траектория перелёта во вращающейся геоцентрической системе координат Солнце-Земля.
Солнце
Внешний участок
поднятие перигея за счёт гравитации Солнца
Отлётный участок
Подлётный участок
баллистический захват Луной

## Slide 4: Лунные констелляции
Исследование Луны и окололунного пространства
Система спутниковой связи и навигации
Развёртывание лунной констелляции
Проблема: миссии к Луне редкие и дорогостоящие

## Slide 5: Проблема доставки группировки КА
Задача: вывести КА в разные орбитальные плоскости с наименьшими затратами.
Высокоэнергетические перелёты: отдельный запуск для каждой орбитальной плоскости
SALT-перелёты: запуск материнской платформы со всеми КА и последующее их разделение и вывод на разные окололунные орбиты с помощью малых импульсов

## Slide 6: Цели работы и решаемые задачи
Цель:
Показать возможность значительного изменения элементов окололунной орбиты вследствие приложения малых импульсов в течение низкоэнергетического перелёта
Задачи:
Исследовать влияние малых импульсов на долготу восходящего узла, наклонение и высоту перицентра целевой окололунной орбиты
Проверить применимость линейного приближения для расчёта корректирующих импульсов
Определить оптимальные величины и моменты приложения импульсов

## Slide 7: Номинальная траектория
Околоземная орбита, h = 200 км
Отлётный импульс 3.2 км/с
Коррекция 23.3 м/с, t = 43.9 дня
Тормозной импульс 485.6 м/с
Время полёта t = 167.9 дней
Траектория перелёта во вращающейся геоцентрической системе координат Солнце-Земля
Солнце
Окололунная орбита, наблюдаемая с Земли (в проекции на плоскость YOZ вращающейся системы координат Земля-Луна)
Почти круговая орбита, h = 1637.8 км
Наклонение i = 94 град.

## Slide 8: Линейный анализ
В линейном приближении зависимость между изменением вектора состояния КА при выходе на окололунную орбиту и импульсом задаётся формулой:
- переходная матрица, определяющая эволюцию траекторий, близких к номинальной. Определяется из матричного ДУ с начальным условием:
Изменение элементов орбиты определяется из изменений вектора состояний КА при выходе на окололунную орбиту:
A – якобиан правых частей уравнений движения, оцениваемый на номинальной траектории.

## Slide 9: Грубость линейного приближения
Величина изменения элементов орбиты меньше величины ошибки линейного приближения
44-й день полёта, мм/с

## Slide 10: Диапазоны времени приложения и величины импульса
Наибольшая чувствительность вблизи апогея, импульс стоит подавать на 44–50 день полёта.
Импульс фиксированной величины мм/с
При слишком больших () импульсах КА часто не выходит на окололунную орбиту.
Фиксированное время подачи импульса, 44 день полёта

## Slide 11: Изменения параметров орбиты
44 день полёта:
Импульс 80 мм/с
35.6
-118.7
14.8
-1.6
Импульс 50 мм/с
35.4
-6.6
-1.6
Импульс 30 мм/с
-63.3
8.9
-1.6
8.4

## Slide 12: Изменения параметров орбиты
Импульс 80 мм/с:
44 день полёта
-118.7
35.6
14.8
-1.6
64 день полёта
35.4
-6.7
10.9
84 день полёта
22.1
-38.0
-3.1

## Slide 13: Выводы
Для рассмотренной SALT-траектории линейное приближение слишком грубое и не подходит для расчёта корректирующих импульсов
Для изменения ДВУ на несколько десятков градусов необходимо подавать импульс в несколько десятков мм/с вблизи апогея SALT-траектории
Вне зависимости от времени подачи импульса изменение ДВУ связано с изменением наклонения одинаковым однозначным образом
В результате приложения импульса высота перицентра может измениться на несколько тыс. км