## Slide 1: ПОСТРОЕНИЕ РОЯ ФЕМТОСПУТНИКОВ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК
Ульяна Монахова, Данил Иванов, Rui Gondar, Anna Guerman
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
University of Beira Interior
ХLV Академические чтения по космонавтике,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

## Slide 2: Миниатюризация спутников
Малые спутники:
микроспутники (10 кг - 100 кг)
наноспутники (1 кг - 10 кг)
пикоспутники (0.1 кг - 1 кг)
фемтоспутники (< 100 г)
MarCO, 6U CubeSat, 13 кг
SiriusSat, 1U CubeSat, 1.45 кг
ChipSat, 5 г

## Slide 3: Задачи группового полета
Дистанционное зондирование Земли
Изучение гравитационных волн
Солнечная коронография
Измерение магнитного поля
Proba-3 Credit: ESA Portal
Landsat 7 & EO-1 Credit: NASA
LISA Credit: ESA

## Slide 4: Постановка задачи
Построение роя спутников формата ChipSats после их отделения от 3U CubeSat, то есть обеспечение ограниченных относительных траекторий аппаратов
ChipSat — это спутник, сделанный на основе печатной платы размером 3,5x3,5 см, и включающий в себя солнечную панель, бортовой компьютер, небольшие магнитные катушки и систему связи
3U CubeSat — наноспутник размером 10х10х30 см и массой около 3 кг. Предполагается, что CubeSat оснащен трехосной магнитной системой ориентации
Запуск ChipSats, миссия KickSat
Устройство ChipSat

## Slide 5: Построение управления
Уравнения Хилла-Клохесси-Уилтшира:
Относительная система координат
Рассмотрим управление вдоль оси Ox, чтобы погасить дрейф
Построим управление на основе функции Ляпунова:
Зная необходимую величину управления находим требуемую силу магнитного взаимодействия, создаваемую диполями
Относительный дрейф

## Slide 6: Подходы к управлению роем
Централизованный
Наличие головного (или "материнского") аппарата в рое, его движение отслеживается остальными "дочерними" спутниками
Демпфирование угловой скорости
Считается величина управления
по дрейфу
Расстояние
до ближайшего спутника
>
Нет управления
Угловая
скорость
>
Находим величину требуемого дипольного момента
max(||,| |,| |)
< ?
Уменьшаем дипольный момент до допустимого
Моделирование углового и орбитального движения
Начальные условия
Нет
Да
Новый вектор состояния
Да
Нет
Да
Нет
Коммуникационные связи между аппаратами

## Slide 7: Подходы к управлению роем
Децентрализованный
Каждый аппарат принимает решение индивидуально на основе информации о движении ближайших соседей
Правило по выбору пары
Считается величина управления
по дрейфу
Предотвращение столкновения
Нет управления
Находим требуемые дипольные моменты и
Уменьшаем дипольный момент до допустимого
Моделирование углового и орбитального движения
Расстояние между парами >
Коммуникационные связи между аппаратами
Начальные условия
Расстояние
до ближайшего спутника
>
Нет
Да
Угловая
скорость
>
Да
Демпфирование угловой скорости
Нет
Нет
Да
max(||,| |,| |)
< ?
Да
Нет

## Slide 8
Магнитное взаимодействие влияет не только поступательное движение, но и на угловое движение
Магнитные катушки на ChipSat Credit: University of Glasgow
Демпфирование угловой скорости происходит по Bdot:
Уравнения движения

## Slide 9: Моделирование работы алгоритма

## Slide 10: Результаты моделирования централизованного управления
Изменение относительного дрейфа спутников за время моделирования
Угловая скорость главного спутника (CubeSat)
Реализуемый дипольный момент на подчиненных спутниках (ChipSat)

## Slide 11: Результаты моделирования децентрализованного управления, вариант 1
Изменение относительного дрейфа спутников за время моделирования
Расстояния до первого аппарата
Угловые скорости спутников (ChipSat)

## Slide 12: Результаты моделирования децентрализованного управления, вариант 2
Изменение относительного дрейфа спутников за время моделирования
Расстояния до первого аппарата
Реализуемый дипольный момент на спутниках (ChipSat)

## Slide 13: Разделение роя
Изменение относительного дрейфа спутников за время моделирования
Относительные траектории аппаратов

## Slide 14: Сравнение подходов к управлению
Отношение количества спутников, устранивших дрейф, к общему количеству в зависимости от начального дрейфа
Отношение количества спутников, устранивших дрейф, к общему количеству в зависимости от количества запущенных спутников

## Slide 15: Заключение
Магнитного взаимодействия ChipSats, несмотря на его маленькую величину достаточно для устранения дрейфа между аппаратами
Магнитные катушки могут быть использованы для управления как поступательным, так и угловым движением
Успешность работы алгоритмов зависит от параметров системы
Предотвращение столкновений и демпфирование угловой скорости приводят к временному увеличению дрейфа

## Slide 16: Спасибо за внимание!