## Slide 1: Стыковка спутников с нежесткими элементами по сглаженным траекториям
Студент: Акулов Д.С Научный руководитель: к.ф.-м.н. доцент Ткачев С.С

## Slide 2: Постановка задачи
Рассматривается задача перехода одного спутника из заданного начального положения в конечное положение с нулевыми скоростью и ускорением
Условие отсутствия возбуждения колебаний в нежестких элементах– гладкость управления [1]
Сглаживание траектории сплайнами – один из способов получения гладкого управления
Цель работы: сравнить колебания в нежестких элементах конструкции при непрерывном и гладком управлении
[1] - Experiments on Jerk-Limited Slew Maneuvers of a Flexible Spacecraft, Jae-Jun Kim and Brij N. Agrawal, Department of Mechanical and Astronautical Engineering, Naval Postgraduate School, Monterey, CA 93943

## Slide 3: Сплайны
Интерполяция траектории сплайнами позволяет получить управление необходимого порядка гладкости
В работе рассматривается задача построения и сравнения непрерывного и гладкого управления
Гладкое управление требует непрерывность третьей производной траектории по времени, что приводит к необходимости использования сплайна четвертого порядка
Для возможности контролировать скорость, управление и рывок в конечных точках траектории, зададим крайние сегменты сплайна в виде полиномов пятой степени
Непрерывное управление найдется аналогичным образом, степень интерполяционных полиномов снизится на единицу

## Slide 4: Построение интерполяционных полиномов
Пусть спутник проходит через n заданных точек в моменты времени
Для n узловых точек необходим n-1 полином
Каждый сегмент траектории задается соответствующим ему полиномом
Необходимо определить 5n-3 значений коэффициентов интерполяционных полиномов. Для этого требуется задать 5n-3 условий для этих полиномов

## Slide 5: Построение интерполяционных полиномов
Равенство значений полиномов, равенство значений первой, второй и третьей производной во внутренних точках траектории обеспечивают 5n-8 условий.
Чтобы замкнуть систему, необходимо добавить 5 условий. Зададим условия на границах траектории, с учетом особенностей решаемой задачи:
Решив получившуюся систему уравнений, найдем значения всех коэффициентов интерполяционных полиномов
Аналогично получим интерполяционные полиномы

## Slide 6: Определение управления
Управление найдется как вторая производная от траектории по времени

## Slide 7: Уравнения движения
[2] - Ivanov D.S., Koptev M.D., Tkachev S.S., Shachkov M.O. Docking algorithm for flexible microsatellite mock-ups on planar air-bearing test-bench // Keldysh Institute Preprints. 2017. No. 110. 24 p. doi:10.20948/prepr-2017-110-e URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2017-110&lg=e
Уравнения движения получены в [2]. В матричной форме уравнения движения имеют вид:

## Slide 8: Моделирование процесса стыковки
Контрольные точки для моделирования выбраны следующими:
в моменты времени
Вектор состояния в начальный момент времени имеет вид
Решение системы уравнений осуществлялось методом Рунге-Кутты четвертого порядка. Интегрирование проводилось с шагом 0.05 с.

## Slide 9: Сглаженная траектория

## Slide 10: Движение макета по сглаженной траектории
Непрерывное управление

## Slide 11: Движение макета по сглаженной траектории
Гладкое управление

## Slide 12: Управление

## Slide 13: Отклонения от траектории

## Slide 14: Колебания в нежестких элементах

## Slide 15: Система с трением

## Slide 16: Заключение
Реализованы алгоритмы построения сглаженных траекторий сплайнами различных порядков гладкости, построено непрерывное и гладкое управление
Показано, что использование гладкого управления позволяет избежать возбуждения высокочастотных колебаний