## Slide 1: Управление тросовой тетраэдральной формацией микроспутников с помощью силы Лоренца
Студент группы М05-001 Чернов Кирилл
Научный руководитель к.ф.-м.н. Иванов Д.С.
Московский физико-технический институт,
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

## Slide 2: Содержание работы
Введение
Постановка задачи
Расчет требуемого управления
Вычисление силы Лоренца
Численное исследование
Заключение

## Slide 3: Цель работы
Создание научного задела по разработке бестопливных систем управления движением группового полёта малых космических аппаратов на основе использования электродинамических тросов

## Slide 4: Обзор литературы
Исследование динамики тросовых систем:
Белецкий В.В., Садов Ю.А., Герман А.Д., Асланов В.С. и др.
Применение электродинамических тросов:
Заболотнов Ю.М., Peck М., Schaub H., Sanmartin J.R. и др.

## Slide 5: Электродинамические тросы
На проводник с током в магнитном поле Земли действует сила
Эту силу можно использовать для управления движением аппаратов, связанных электродинамическим тросом
В настоящий момент разрабатывается ряд миссий
Tether Electrodynamics Propulsion CubeSat Experiment (TEPCE)
Tether Physics and Survivability Experiment (TiPS)

## Slide 6: Задачи управления
Основная задача – удерживать трос в натянутом состоянии
Для создания центробежной силы система раскручивается относительно центра масс с помощью двигателей
Существующие проекты нацелены на управление орбитальным движением тросовой системы
В настоящей работе рассматриваются 4 аппарата, соединенных электродинамическими тросами, с помощью которых обеспечивается:
  Угловое движение для натяжения тросов
  Требуемое орбитальное движение центра масс

## Slide 7: Постановка задачи
Дано:
4 спутника в вершинах правильного тетраэдра
Тросы в натянутом состоянии рассматриваются как жесткие стержни
Тросы проводят электрический ток
Требуется:
Построить управление с помощью силы Лоренца для достижения требуемого углового движения системы и движения центра масс в задаче группового полета

## Slide 8: Системы координат
Инерциальная – центр в центре Земли, система не вращается
Орбитальная – движется по круговой орбите
Опорная – центр движется по круговой орбите, система вращается с постоянной угловой скоростью
Связанная – центр в центре масс тетраэдра, две оси параллельны одной из граней, третья ось направлена на вершину, не лежащую на этой грани

## Slide 9: Уравнения движения
Орбитальное
Угловое
Учитывается вторая гармоника геопотенциала и гравитационный момент

## Slide 10: Сила Лоренца
Сила Лоренца перпендикулярна вектору магнитной индукции
Момент каждой силы направлен вдоль ребра
Рассматривается модель наклонного диполя Земли для расчета индукции геомагнитного поля

## Slide 11: Уравнения Хилла–Клохесси–Уилтшира
Для свободного движения решение имеет вид
Линеаризованные уравнения относительного движения в орбитальной системе координат [1]
[1] Hill, G.W. Researches in Lunar Theory // American Journal of Mathematics, 1878. Vol. 1. Pp. 5–26.

## Slide 12: Требуемое относительное движение
Дрейф по оси x
Управление по оси x для устранения дрейфа [2]
[2] Монахова У.В., Иванов Д.С. Формирование роя наноспутников с помощью децентрализованного управления с учетом коммуникационных ограничений. Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша, 2018. № 151. 33 с.

## Slide 13: Требуемое угловое движение
Вращение с заданной постоянной угловой скоростью для обеспечения натяжения тросов:
Движение вдоль требуемой опорной траектории
Расчет управляющего момента – на основе метода Ляпунова.
Коэффициенты управления в качестве примера
задается

## Slide 14: Расчет сил тока
Токи создают силу и момент, равные
Компоненты силы и момента зависят от токов линейно

## Slide 15: Расчет сил тока
Решение:
Задача квадратичного программирования с ограничениями типа равенства
Если максимальный ток Ik больше параметра Imax, все токи нормируются на |Ik| / Imax

## Slide 16: Параметры моделирования
Высота орбиты 550 км
Масса спутников 10 кг
Масса тросов 100 г
Длина тросов 10 м
Параметр Imax 10 А
Тензор инерции
Требуемая угловая скорость [1,1,1]×10-2 рад/с
Начальный дрейф 50 м/с

## Slide 17: Моделирование
Угловое движение
Орбитальное движение

## Slide 18: Величины токов
Во время первых 4 часов токи выходили на максимальное значение

## Slide 19: Относительное движение центра масс
Дрейф устраняется за 4 часа

## Slide 20: Угловое движение
Примерно за 6 часов достигается требуемое угловое движение

## Slide 21: Управление поступательным движением
Расчетное
Приложенное управление отличается от расчетного
Предположительно это происходит вследствие плохой обусловленности системы уравнений в некоторых точках орбиты
Приложенное

## Slide 22: Управление угловым движением
Приложенное управление отличается от расчетного почти на порядок вследствие ограничений по величине токов
Расчетное
Приложенное

## Slide 23: Ограничение величины тока
Проведено численное исследование с помощью метода Монте-Карло

## Slide 24: Влияние начальных параметров
Высота
Угловая скорость
Проведено численное исследование с помощью метода Монте-Карло

## Slide 25: Заключение
Показана принципиальная возможность управления тросовой тетраэдральной формацией с помощью сил Лоренца
Для заданных в работе параметров системы требуемое угловое и поступательное движение достигается за 6 часов
Параметрическое исследование показало, что предложенный алгоритм управления эффективно работает для высот орбит меньше 1000 км

## Slide 26: Публикации и доклады
К.С. Чернов, Д.С. Иванов «Управление тросовой тетраэдральной формацией микроспутников с помощью силы Лоренца» // Труды 64-й конференции МФТИ, 25 ноября – 3 декабря 2021 г.
К.С. Чернов, Д.С. Иванов. «Использование силы Лоренца для управления тросовой тетраэдральной формацией микроспутников на низкой околоземной орбите» // XLVI Академические чтения по космонавтике, 25-28 января 2022 г.

## Slide 27: Дальнейшие планы
Поступление в аспирантуру МФТИ
Изучение различных моделей для учета гибкости тросов
Рассмотрение аспектов реализации системы

## Slide 28
Спасибо за внимание!
Notes: Спасибо за внимание!

## Slide 29: Гибкие тросы
Сила натяжения направлена по касательной
Условие нерастяжимости
Уравнение движения элемента троса
ρ – погонная плотность троса

## Slide 30: Расчет сил натяжения
Линейное уравнение второго порядка
Частные производные вектора состояния вычисляются численно

## Slide 31: Расчет сил натяжения
Линейное уравнение второго порядка
Линейное уравнение с трехдиагональной матрицей

## Slide 32: Граничные условия
Уравнение движения n-го спутника
Уравнения в граничных точках троса

## Slide 33: Граничные условия
Линейная система 6N уравнений