## Slide 1: Управление космическим аппаратом в области гравитационной линзы Солнца с помощью методов обучения с подкреплением (бакалаврская квалификационная работа)
Гончарова А.Э.
Б03-104
Научный руководитель: Перепухов Д.Г. Научный консультант: Широбоков М.Г.
Москва
24.06.2025

## Slide 2
Если доставить туда космический аппарат с телескопом, то он сможет получить изображения экзопланеты с разрешением до 10 км/пиксель [1].
ЧТО ТАКОЕ ГРАВИТАЦИОННАЯ ЛИНЗА СОЛНЦА?
Не в масштабе
Оптическая ось
Плоский волновой фронт
Массивное тело
Схема гравитационного линзирования
[1] Helvajian H., Rosenthal A., Poklemba J. и др. Mission Architecture to Reach and Operate at the Focal Region of the Solar Gravitational Lens // Journal of Spacecraft and Rockets. — 2023. — Т. 60, № 3. — С. 829–847

## Slide 3
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КА В ОБЛАСТИ ГРАВИТАЦИОННОЙ ЛИНЗЫ СОЛНЦА
Скорость аппарата вдоль фокальной линии ~25 а.е./год (118 км/с) – выбрана миссия, описанная в [1]
550 а.е. ≈ 3.2 световых суток => необходима автономность
Требуемая точность управления ~ метров [1]
Экзопланета и Солнце находятся в движении
параметры этого движения могут быть известны с некоторой погрешностью
[1] Helvajian H., Rosenthal A., Poklemba J. и др. Mission Architecture to Reach and Operate at the Focal Region of the Solar Gravitational Lens // Journal of Spacecraft and Rockets. — 2023.

## Slide 4
ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ В ЗАДАЧАХ КОСМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
Удержание на гало-орбитах около точек либрации:
Широбоков М.Г. Методика построения управления космическими аппаратами с использованием методов обучения с подкреплением // Космические исследования. — 2024. — Т. 62, № 5. — С. 498–515.
Перелёты к Луне с применением метода Ляпунова и ОП:
Holt H., Baresi N. Towards Optimal Lyapunov Controllers for Low-thrust Lunar transfers via Reinforcement Learning // AAS Astrodynamics Specialist Conference. 2019. 13–17 January, Ka'anapali, Maui, HI, USA.
Автоматическое перепланирование траекторий после отказов:
Das-Stuart A., Howell K. Contingency planning in complex dynamical environments via heuristically accelerated reinforcement learning // AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference. 2019. 13–17 January, Ka'anapali, Maui, HI, USA.
Применение ОП в ГФС уже рассматривалось, но в упрощённой постановке без учёта движения оси ГФС в:
Широбоков М.Г., Корнеев К.Р., Перепухов Д.Г. Автономное управление космическим аппаратом в области фокуса гравитационной линзы Солнца на основе методов машинного обучения с подкреплением // Космические исследования. — 2025. — Т. 63, № 2. — С. 204–220.

## Slide 5
Разработать и исследовать алгоритмы автономного управления космическим аппаратом в области гравитационного фокуса Солнца (ГФС) на основе методов обучения
с подкреплением.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Задачи:
Реализовать математические модели движения аппарата в области гравитационного фокуса в двух постановках — упрощённой и с учётом движения Солнца и экзопланеты;
Сформулировать задачу управления в терминах обучения с подкреплением;
Реализовать и обучить алгоритм управления с помощью методов обучения с подкреплением;
Оценить эффективность разработанных алгоритмов управления и их переносимость между различными моделями.

## Slide 6
FCS (Focus Coordinate System) – система координат,
связанная с фокусом линзы:
начало координат совпадает с Солнцем (движется отн. барицентра Сол. системы)
ось z направлена вдоль фокусной линии (вращается из-за движения Солнца и экзопланеты)
оси x, y в плоскости изображения
СИСТЕМА КООРДИНАТ
В постановке (1)
введенная СК является инерциальной.
В постановке (2) введенная СК является НЕинерциальной
Плоскость изображения
Ось ГФС
КА
FCS
x
Экзопланета

## Slide 7
УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. ПОСТАНОВКА (1).
Уравнения движения КА, когда Солнце и экзопланета покоятся.
В правой части уравнений движения учитывается только реактивное ускорение
от двигателей.
Фактически, это уравнения движения свободно движущейся точки.

## Slide 8
УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. ПОСТАНОВКА (2).
- радиус-вектор КА в системе координат фокуса
- ускорение движения Солнца относительно барицентра Солнечной системы в системе FCS
- реактивное ускорение в системе FCS
- угловые скорость и ускорение базиса FCS относительно инерциального; в проекции на оси FCS
Для ускорения численных расчётов и (функции исключительно времени) были предрасчитаны и линейно интерполированы на некоторой временной сетке

## Slide 9
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Постановка 1:
Постановка 2:
Начальные условия для обеих постановок :
Управление импульсное:
|∆v | ≤ ∆vmax = 0.1 км/сек
Цель управления – чтобы аппарат оказался как можно ближе к оси фокуса
с минимальной радиальной скоростью (относительно оси).
Целевое состояние: x = y =0; vx = vy = 0; z и vz – любые
Количество импульсов – 6,
промежуток между импульсами – 5 дней

## Slide 10
Состояние: фазовый вектор X
Вознаграждение:
АГЕНТ:
ПЕРЕХОД ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ К ЗАДАЧЕ ОП
, где
Начальные условия:
- наблюдение
СРЕДА:
Начальные условия задачи Коши
Действие:
приращение по расстоянию и скорости
Функция вознаграждения агента за 1 шаг:

## Slide 11
НАБЛЮДЕНИЯ
Сценарий 1 (без учета влияния движения Солнца и экзопланеты):
используется автономная система уравнений
наблюдения (текущий фазовый вектор)
достаточно для эффективного закона управления
Сценарий 2 (учтено движение Солнца и экзопланеты):
уравнения движения зависят от времени ⇒ одних фазовых координат недостаточно
Наблюдения на k-ом шаге:
  - текущий и два предыдущих фазовых вектора
  - два последних управляющих воздействия
  - разности между реальным и предсказанным состояниями

## Slide 12
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ
Процесс обучения (поиска) стратегии (закона) управления
Алгоритм обучения с подкреплением (PPO)

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: (1) ОСЬ ФОКУСА ПОКОИТСЯ
X,
Y,
XY
Z, 100 000км
X,
X, 100 000км
X, 100 000км
Y, 100 000км
3D Траектория КА
Траектория КА в плоскости изображения
Пример траектории КА под действием управления обученного агента

## Slide 14
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: (1) ОСЬ ФОКУСА ПОКОИТСЯ
Конечное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Начальное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Начальные и конечные расстояния до фокальной линии. Статистика за 5000 запусков.
x(0), y(0) случайно выбираются из круга радиусом 100 000 км,
z(0) = 550 а.е.
v(0) = 0
время обучения ~ 15 минут

## Slide 15
Начальные и конечные расстояния до фокальной линии. Статистика за 5000 запусков.
Конечное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Начальное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Конечное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
0.000012
Начальные и конечные расстояния
0.026
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: (1) ОСЬ ФОКУСА ПОКОИТСЯ
Широбоков М.Г., Корнеев К.Р., Перепухов Д.Г. Автономное управление космическим аппаратом в области фокуса гравитационной линзы Солнца на основе методов машинного обучения с подкреплением

## Slide 16
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: (2) ОСЬ ФОКУСА ДВИЖЕТСЯ, АГЕНТ ОБУЧЕН В ПОСТАНОВКЕ (1)
Начальное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Конечное расстояние до фокальной линии,
100 000 км
Начальные и конечные расстояния до фокальной линии. Статистика за 5000 запусков.
Агент обучен в задаче без учета неинерциальных возмущений.
Применили в постановке, которая учитывает движение ГФС.

## Slide 17
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: (2) ОСЬ ФОКУСА ДВИЖЕТСЯ
Начальное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Конечное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Линия равенства расстояний
Начальные и конечные расстояния
x(0), y(0) случайно выбираются из круга радиусом
100 000 км,
z(0) = 550 а.е.
= = 0
= 119 км / сек
время обучения
~ 390 минут (6,5 часов)
Начальные и конечные расстояния до фокальной линии. Статистика за 5000 запусков.

## Slide 18
Начальное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Конечное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
x(0), y(0) случайно выбираются из круга радиусом
100_000 км,
z(0) = 550 а.е.
= = 0
= 119 км / сек
Начальные и конечные расстояния до фокальной линии. Статистика за 5000 запусков.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: (2) ОСЬ ФОКУСА ДВИЖЕТСЯ

## Slide 19
РЕЗУЛЬТАТЫ
Были получены алгоритмы автономного управления КА в области
фокуса Солнца с помощью методов обучения с подкреплением:
В постановке задачи без учёта движений экзопланеты и Солнца была получена алгоритм управления, под действием которого промах по положению варьируется в пределах от 52.94 км до 1098.82 км, а по скорости от 0.02 м/сек и до 2.78 м/сек
Был написан и оптимизирован программный код для симуляции движения в области ГФС с учётом неинерциальных ускорений, возникающих из-за движения экзопланеты и Солнца. Показано, что агент, обученный в упрощённой модели, демонстрирует низкую способность к адаптации в более сложной динамике.
В постановке, учитывающей неинерциальные ускорения, был получен закон управления, приближающий аппарат к оси ГФС. Промах по положению находился в пределах от 5.47 км до 1259.22 км, а по скорости от 0.01 м/сек до 3.51 м/сек.

## Slide 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были разработаны и исследованы алгоритмы автономного управления КА в области гравитационного фокуса Солнца с применением методов обучения с подкреплением:
Были реализованы две математические модели движения — без и с учётом движения Солнца и экзопланеты, что позволило провести сравнительный анализ переносимости обученных стратегий между различными моделями движения.
Задача управления была сформулирована на языке ОП, причем набор наблюдений был подобран отдельно для каждой постановки.
В обеих постановках удалось получить законы управления, обеспечивающие приемлемое поведение КА, что подтверждает применимость подходов ОП к задачам управления в области ГФС и закладывает основу для дальнейших исследований.

## Slide 21
Спасибо за внимание!

## Slide 22
1) Правой частью уравнения движения КА является только функция управления u :
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
 | q0 | q0.25 | q0.5 | q0.75 | q1.0 | µ
∆r_f, км | 52.94 | 208.42 | 351.29 | 587.14 | 1098.82 | 414.14
∆v_f, м/с | 0.02 | 0.54 | 0.901 | 1.41 | 2.78 | 1.00
u, м/с | 126.10 | 176.24 | 205.03 | 219.38 | 257.47 | 197.54
Таблица 1. Квантили и средние значения распределений промаха по положению ∆r_f и скорости ∆v_f мимо фокальной линии и суммарные за эпизод затраты характеристической скорости u для стратегии, основанной на состоянии аппарата

## Slide 23
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
2) В правой части уравнений движения учтены неинерциальные ускорения:
 | q0 | q0.25 | q0.5 | q0.75 | q1.0 | µ
∆r_f, км | 5.47 | 196.86 | 265.98 | 374.28 | 1259.22 | 299.35
∆v_f, м/с | 0.01 | 0.50 | 0.81 | 1.20 | 3.51 | 0.90
u, м/с | 17.75 | 186.82 | 216.20 | 232.20 | 232.72 | 206.45

## Slide 24
ДИНАМИКА В ОБЛАСТИ ГРАВИТАЦИОННОГО ФОКУСА СОЛНЦА
1e6
  Траектория КА
  Начальная точка
  Конечная точка
Свободное движение аппарата в плоскости изображения за 20 лет
X, млн. км
Y, млн. км
Угол между фокальной линией и плоскостью эклиптики 90 град

## Slide 25
АЛГОРИТМ PPO

## Slide 26
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Сеть стратегии π(o, h; θ)
Наблюдение
Действие
Управление задается с помощью нейронной сети с одним скрытым слоем.
Также вводится вспомогательная нейронная сеть, аппроксимирующая функцию ценности состояния
Сеть функции ценности состояния
Значение функции ценности
Состояние

## Slide 27
АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ
Поиск параметров стратегии производится с помощью алгоритма
Proximal Policy Optimization (PPO):
Агент взаимодействует с окружением и собирает данные (состояние, действие, награда, следующее состояние).
Обновление параметров стратегии на основании собранных данных.
Обновление сети, аппроксимирующей функцию ценности состояния (value function).
Шаги 1–3 повторяются многократно, итеративно улучшая закон управления. (происходит процесс «обучения»)

## Slide 28
Начальное расстояние до фокальной линии, 100 000 км
Конечное расстояние до фокальной линии,
100 000 км
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: (2) ОСЬ ФОКУСА ДВИЖЕТСЯ, АГЕНТ ОБУЧЕН В ПОСТАНОВКЕ (1)
Начальные и конечные расстояния до фокальной линии. Статистика за 5000 запусков.
Агент обучен в задаче без учета неинерциальных возмущений.
Применили в постановке, которая учитывает движение ГФС.