## Slide 1
Определение параметров модели гравитационного поля астероида с помощью группы малых аппаратов
Студент: М. Ю. Воронина1,2
Научный руководитель: к.ф.-м.н. М.Г. Широбоков1
1 Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша
2 Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра математического моделирования и прикладной математики
Динамика и управление движением космических аппаратов
23 июня 2020 года

## Slide 2: Содержание
Введение
Цель работы и постановка задачи
Уравнения движения аппаратов
Задача оптимизации
Схема решения задачи
Расчет гравитационного поля астероида Эрос
Расчет гравитационного поля астероида Итокава
Заключение
2/16

## Slide 3: Исследования астероидов
Некоторые астероиды, гравитационное поле которых было исследовано в следующих миссиях:
Eros - NEAR Shoemaker
Vesta - Dawn
Itokawa - Hayabusa
Bennu - OSIRIS-Rex
Источник: Emily Lakdawalla/The Planetary Society
3/16

## Slide 4: Цель работы
Построить методику определения параметров гравитационного поля астероида с помощью группы малых аппаратов.
Исследовать точность нахождения параметров гравитационного поля астероида в зависимости от:
  ошибки начального фазового вектора аппаратов,
  ошибок траекторных измерений,
  радиуса видимости радиометрической системы.
4/16

## Slide 5: Постановка задачи
Рассматривается групповой полет аппаратов вокруг астероида. Примем следующие предположения:
Известны размер, угловая скорость вращения астероида и радиус аппроксимирующей сферы,
Группа состоит из материнского и дочерних космических аппаратов (КА),
Управления аппаратами не рассматривается,
Траекторными измерениями являются расстояние и радиальная скорость между материнским и дочерними КА в заданные моменты времени.
Задача состоит в определении гравитационного параметра и коэффициентов перед гармониками в модели сферических гармоник гравитационного поля астероида с помощью траекторных измерений.
Движение группы аппаратов вокруг астероида Эрос.
Орбита R=40 км, inc = 85°
5/16

## Slide 6: Движение аппаратов в гравитационном поле
Уравнения движения для каждого аппарата в группе имеет вид:
– радиус-вектор аппарата в ИСК,
– скорость аппарата в ИСК,
– ускорение силы светового давления,
– ускорения силы гравитационного притяжения тел.
где – гравитационный параметр,
– радиус аппроксимирующей сферы,
– присоединенная функция Лежандра,
– степень и порядок полинома,
– зенитный и азимутальный углы,
, – коэффициенты разложения гравитационного поля (определяемые параметры).
6/16

## Slide 7: Задача оптимизации
где - вектор коэффициентов,
k – количество дочерних аппаратов в группе,
– количество измерений на орбите.
, – радиус-вектор и скорость материнского аппарата,
, – радиус-вектор и скорость -го дочернего аппарата.
7/16
Траекторные измерения: и

## Slide 8: Схема решения задачи
Схема решения задачи
Оптимизация целевой функции:
Задача решается методом доверительных областей с помощью функции Матлаба lsqnonlin,
Был построен Якобиан целевой функции, для которого были использованы уравнения в вариациях,
Формирование траекторных измерений:
Ошибки имеют вид ,
Область видимости – сфера радиуса , внутри которой фиксируются траекторные измерения.
8/16
Notes: Было рассмотрено множество методов оптимизации таких как: метод последовательного квадратичного программирования, метод внутренней точки, метод доверительных областей, метод активного набора

## Slide 9: Астероид Эрос
Физические характеристики:
размер:
– радиус аппроксимирующей сферы
Известны коэффициенты перед гармониками до 4-й степени включительно
Параметры орбиты материнского аппарата:
R = 50 км
Inc = 85°
Время полета: T = 29.2 ч
Число дочерних аппаратов: 5
Максимальное число траекторных измерений: 500
Орбита астероида в Международной небесной системе координат. Точки соответствуют положению космических тел 1 января 2020 года
9/16

## Slide 10: Зависимость относительной погрешности измерения параметров от области видимости и ошибок траекторных измерений для Эроса
– вектор относительных погрешностей найденных параметров гравитационного поля
K – коэффициент, на который умножаются среднеквадратическое отклонение ошибок траекторных измерений
10/16

## Slide 11: Зависимость относительной погрешности измерения параметров от количества дочерних аппаратов при заданной ошибке траекторных измерений для Эроса
11/16
Notes: До 30 шаг 2 ка, после шаг 5 ка

## Slide 12: Астероид Итокава
Физические характеристики:
размер: 535 × 294 × 209
– радиус аппроксимирующей сферы
Коэффициенты перед гармониками до 4-й степени включительно
Параметры орбиты материнского аппарата:
R = 1.5 км
Inc = 85°
Время полета: 0.5T = 33 ч
Число дочерних аппаратов: 5
Максимальное число траекторных измерений: 500
12/16
Орбита астероида в Международной небесной системе координат. Точки соответствуют положению тел 1 января 2020 года

## Slide 13: Зависимость относительной погрешности измерения параметров от ошибок траекторных измерений и начального фазового вектора материнского КА для Итокавы
13/16
– вектор относительных погрешностей найденных параметров гравитационного поля

## Slide 14
14/16
Зависимость относительной погрешности измерения параметров от количества дочерних аппаратов при заданной ошибке траекторных измерений для Итокавы

## Slide 15: Заключение
Коэффициенты Стокса гравитационного поля рассчитываются с точностью до первой значащей цифры при ошибках траекторных измерений
  Для Эроса: и
  Для Итокавы: при приведенных значениях ошибок коэффициенты не определяются.
Результаты расчета коэффициентов Стокса можно улучшить на несколько порядков увеличением числа аппаратов.
Явление понижения порядка относительной ошибки рассчитанных коэффициентов Стокса в областях равных 8.5 км и 15.5 км требует дальнейшего исследования.
При ошибках начального вектора скорости дочерних аппаратов больших 1% по величине скорости и 5% по направлению скорости отделения КА оптимизационный процесс разрушается и коэффициенты не находятся.
15/16

## Slide 16
16/16
Выступления:
61-я Всероссийская научная конференция МФТИ – 2018 год
62-я Всероссийская научная конференция МФТИ – 2019 год
XIII Летняя Школа «Компьютерные технологии анализа инженерных проблем механики» – 2019 год, НИИ механики МГУ
XLIV Академические чтения по космонавтике – 2020 год, МГТУ им. Баумана
Публикации:
Воронина М.Ю., Лысова Н.Ю. и др. «Вариабельность локомоторных стратегий человека в условиях длительного космического полета», Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2019. № 91. 19 с.
Воронина М.Ю., Орлов Ю.Н. «О статистическом анализе результатов психологического тестирования». Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2020. № 29. 28 с.
Спасибо за внимание!

## Slide 17: Якобиан целевой функции
Уравнения в вариациях:

## Slide 18: Внешние возмущения
- вектор направления от КА на Солнце,
- вектор нормали к поверхности аппарата,
- отношения площади к массе КА,
- коэффициент отражения,
- коэффициент зеркального отражения
где - солнечная постоянная,
- астрономическая единица,
- скорость света,
- расстояние от КА до Солнца
– гравитационный параметр массивного тела Солнечной системы,
– радиус-вектор массивного тела Солнечной системы,

## Slide 19: Астероид Эрос
Задача оптимизации решается со следующими условиями:
Начальное приближение коэффициентов:
Начальное приближение гравитационного параметра:
Боксовые условия:
Степени возмущений относительно величины центрального гравитационного поля астероида Эрос на 50 км орбите с отношением площади к массе КА равным 0.1
с 1 января 2020 года по 1 февраля 2020 года

## Slide 20: Коэффициенты Стокса для Эроса

## Slide 21: Зависимость относительной погрешности измерения параметров от ошибок траекторных измерений и начального фазового вектора материнского КА для Эроса
– вектор относительных погрешностей найденных параметров гравитационного поля

## Slide 22: Зависимость относительной погрешности измерения параметров от области видимости и ошибок траекторных измерений для Эроса

## Slide 23: Зависимость относительной погрешности измерения параметров от ошибок траекторных измерений и начального фазового вектора материнского КА для Эроса

## Slide 24: Астероид Итокава
Задача оптимизации решается с следующими условиями:
Начальное приближение коэффициентов:
Начальное приближение гравитационного параметра:
Боксовые условия:
с 1 января 2020 года по 1 февраля 2020 года
Степени возмущений относительно величины центрального гравитационного поля астероида Итокава на 1.5 км орбите с отношением площади к массе КА равным 0.05

## Slide 25: Коэффициенты Стокса для Итокавы

## Slide 26: Зависимость относительной погрешности измерения параметров от ошибок траекторных измерений и начального фазового вектора материнского КА для Итокавы

## Slide 27: Орбиты аппаратов