## Slide 1: Влияние гладкости интерполяционных кривых на возбуждение колебательных мод КА с нежёсткими элементами
Студент: Зенин К. А. Группа М03-301б
Научный руководитель: Ткачёв С. С. К.ф.-м.н., доц.

## Slide 2: Введение
Космические аппараты (КА) с нежёсткими элементами (НЭ) выполняют различные задачи на орбите (коммуникация, зондирование, прочее)
Нежёсткие элементы присоединяются к корпусу КА. Обычно это конструкции большого размера с большим моментом инерции:
  Солнечные панели
  Антенны
При манёврах переориентации эти НЭ возбуждают колебания, которые надо учитывать

## Slide 3: Проблематика
В НЭ нет датчиков и актюаторов, поэтому их состояние нельзя измерять, и ими нельзя управлять
Колебания в нежёстких элементов затухают в течение сверхдолгого времени (часы)
Всего колебательных мод бесконечное количество

## Slide 4: Гипотеза
Амплитуда возбуждаемых колебаний существенно зависит от управления, которым обеспечивается манёвр переориентации. Существует множество управлений, выполняющих задачу. При правильном выборе управления из этого множества можно существенно уменьшить амплитуду колебаний.
Гипотеза: чем выше порядок гладкости у функции управления на концах (в начале и в конце манёвра), тем меньше амплитуда возбуждаемых колебаний[1]

## Slide 5: Цель и задачи работы
Цель работы: исследовать зависимость амплитуды колебаний КА при манёврах переориентации от порядка гладкости функции управления на границах.
Задачи:
Построение функции управления КА, обеспечивающей манёвр
Написание программы для численного моделирования движения КА
Получение теоретической оценки амплитуды колебаний
Сравнение теоретической оценки с реальными амплитудами, получаемыми в результате численного моделирования
Получение критерия для сравнения двух различных функций управления

## Slide 6: Постановка задачи
Рассматривается задача одноосного поворота КА с НЭ из начальной ориентации в конечную
Поворот осуществляется управляющими элементами (например, маховиками)
Управляющий момент в течение всего манёвра задаётся как некоторая функция от времени U(t), определяющаяся траекторией переориентации
Управляющий момент в любой момент времени меньше максимального допустимого значения

## Slide 7: Математическая модель
Корпус КА
В математической модели КА состоит из корпуса, моделируемого как твёрдое тело и нежёстких элементов, присоединённых к корпусу
Моменты внешних сил при переориентации не учитываются

## Slide 8: Математическая модель
Нежёсткие элементы
В математической модели нежёсткие элементы задаются как конечный набор первых n колебательных мод
Колебательное движение мод описывается векторами , имеющих смысл модальных координат и модальных скоростей
Состояния колебательных мод в реальном КА не могут быть измерены, поэтому они считаются неизвестными
Модальные координаты и скорости сопряжены с угловыми координатами и скоростями, таким образом воздействие от одних передаётся другим (например, модальных – угловым)

## Slide 9: Управление
Актюаторы установлены только на корпусе аппарата, поэтому управление создаётся для твердотельной модели КА без НЭ, а затем это управление применяется к модели с НЭ
Для твердотельной модели управление строится по известной[1] траектории движения (решается обратная задача механики)
Новая переменная: (относительная координата)
В управление добавляется ПД-регулятор

## Slide 10: Уравнения движения
Сопряжённое движение описывается системой[1]:
Фазовый вектор

## Slide 11: Теоретическая оценка
Амплитуда колебаний сразу после конца манёвра оценивается как сумма по частотам и по производным управления:
t0 – точка начала манёвра, t1 – точка конца манёвра
Δ0 = const, зависящего от матриц A и B
ωi – частоты колебаний, βi – постоянные затухания, 1 ≤ i ≤ n

## Slide 12: Теоретическая оценка
Упростим выражение:
Возьмём только слагаемое (2)
В первой сумме оставим только наименьшую частоту
Во второй сумме оставим только первую ненулевую производную управления (её порядок – n)

## Slide 13: Критерий выбора управления
Пусть есть 2 различных управления с разным порядком нулевых производных:
Оценочный критерий:

## Slide 14: Численный эксперимент №1
Параметры:
  1 колебательная мода (n = 1+1)
  Все параметры порядка 1 СИ
Поворот на 2 радиана
Опыт, № | 1 | 2 | 3 | 4
Время манёвра, с | 30 | 30 | 15 | 15
Время моделирования, с | 60 | 60 | 30 | 30
Порядок гладкости в начале l | 1 | 1 | 1 | 1
Порядок гладкости в конце r | 1 | 2 | 1 | 2
u'(t0), м*Н/с | 4,44·10-3 | 8,89·10-3 | 0,036 | 0,071
u'(t1), м*Н/с | 4,44·10-3 | 0 | 0,036 | 0
u''(t1), м*Н/с2 | 8,89·10-4 | -8,89·10-4 | 0,014 | -0,014

## Slide 15: Численный эксперимент №1

## Slide 16: Численный эксперимент №2
Параметры:
  7 колебательных мод (n = 1+7)
  Параметры реального КА
Поворот на 0,2 радиана
Опыт, № | 1 | 2 | 3 | 4
Время манёвра, с | 100 | 100 | 12 | 12
Время моделирования, с | 250 | 250 | 54 | 54
Порядок гладкости в начале l | 1 | 1 | 1 | 1
Порядок гладкости в конце r | 2 | 2 | 2 | 2
u'(t0), м*Н/с | 1,52 | 0 | 879 | 0
u'(t1), м*Н/с | 1,52 | 0 | 879 | 0
u''(t0), м*Н/с2 | -0,091 | 0,213 | -439 | 1025
u''(t1), м*Н/с2 | 0,091 | -0,213 | 439 | -1025

## Slide 17: Численный эксперимент №2

## Slide 18: Моделирование: проверка формулы оценки амплитуды
Проверка теоретической оценки
В численном эксперименте моделировалось движение КА с разной длительностью манёвра (ось X)
Амплитуда в логарифмическом масштабе (ось Y)
Среднее значение реальной амплитуды совпадает с теоретической оценкой

## Slide 19: Численный эксперимент №3
Все параметры и функции управления взяты из численного эксперимента №2
  1 – менее гладкое управление
  2 – более гладкое управление
Сводный график:
  Ось X – длительность манёвра
  Ось Y – амплитуды

## Slide 20: Заключение
Гладкость функции управления может значительным образом влиять на амплитуду колебаний
Получена формула для оценки амплитуды
Для быстрого сравнения двух функций управления целесообразно использовать следующий критерий:
При достаточной длительности манёвра (ω0T >> 1) более гладкое управление даёт лучший результат
При короткой длительности манёвра (ω0T << 1) менее гладкое управление даёт лучший результат, впрочем, эффект небольшой
В ином случае нельзя отдать явное предпочтение тому или иному управлению

## Slide 21: Дополнительный слайд №1

## Slide 22: Дополнительный слайд №2
Получение аналитической оценкой интегрированием по частям

## Slide 23: Дополнительный слайд №3
Параметры реального спутника (7 мод колебаний):

## Slide 24: Дополнительный слайд №4
Линейный масштаб
Логарифмический масштаб